Исследовательская работа

Определение толщины тетрадного листа

Цель: Определить толщину тетрадного листа.

Оборудование:

- три тетради: 12 л., 48 л., 96 л;

- Штангенциркуль.

Ход работы

Воспользуемся методом рядов: Сначала определим толщину тетради. А затем, разделив полученную величину на количество листов, найдём толщину одного листа.

Результаты работы

| № п/п | Число листов | Толщина тетради L, м | Толщина одного листа l, м | Средняя толщина одного листа lср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0,8∙10-3 | 66,67∙10-6 | 62,85∙10-6 |
| 2 | 48 | 2,9∙10-3 | 60,42∙10-6 |  |
| 3 | 96 | 5,9∙10-3 | 61,46∙10-6 |  |

1) Возьмём тетрадь №1: 12 листов (Арт. 12Т5С1_07578 Серия «Потешки». Класс «С». ООО «ХАТБЕР-М»).

С помощью штангенциркуля определим толщину тетради (без обложки).

L1 = 0,8 мм = 0,8∙10-3 м

Тогда толщина одного листа равна:

2) Возьмём тетрадь №2: 48 листов (Арт. 48Т5С1_1078 Класс «С». ООО «Хатбер-М»).

С помощью штангенциркуля определим толщину тетради (без обложки).

L2 = 2,9 мм = 2,9∙10-3 м

Тогда толщина одного листа равна:

3) Возьмём тетрадь №3: 96 листов (Арт. 2С579_45734691 Изд-во «Чеховская полиграфия»).

С помощью штангенциркуля определим толщину тетради (без обложки).

L3 = 5,9 мм = 5,9∙10-3 м

Тогда толщина одного листа равна:

4) Найдём среднее значение толщины листа:

5) Определим абсолютную погрешность измерений:

6) Определим относительную погрешность измерений:

Толщина листа равна: 60,34 мкм < lср < 65,36 мкм

Вывод: Мы определили толщину тетрадного листа методом рядов. Толщина находится в пределах: 60,34 мкм < lср < 65,36 мкм. Относительная погрешность измерений равна 4%.