Исследовательское задание

Определите, какую долю объема песка занимают сами песчинки, а какую воздух.

Для того чтобы определите, какую долю объема песка занимают сами песчинки, а какую воздух? Нам потребуется песок и вода. Мы решили взять воду, так как она при попадании в песок вытесняет воздух и полностью заполняет промежутки между песчинками.
1 шаг:

Мы взяли:

V песка с воздухом = 100см3
 V воды = 100см3

2 шаг: 
Нальем воду в пробирку с песком так, чтобы вода не превышала уровень песка

3 шаг:

Измерим объем песка с водой

Мы получили V песка с водой = 90см3

4 шаг:
Вычислим долю песка и воздуха
V песка с воздухом = 100см3
V воды = 100см3 – 70см3 = 30см3
V песка с водой = 90см3
V песка = 90см3 – 30 см3 = 60см3

V воздуха = 100см3 – 60см3 = 40см3
Найдем долю песка по формуле Vпеска / V песка с воздухом = 60см3 / 100см3 = 0,6 
Найдем долю воздуха по формуле Vвоздуха / V песка с воздухом = 40см3 / 100см3 = 0,4

Вывод:
Сами песчинки занимают в общем объеме песка 60%.

40% приходится на долю воздуха.

P.S
Существуют различные виды песка:

Речной песок

Речной песок — это строительный песок, добытый из русла рек, отличающийся высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и камешков. Отличие песка речного – отсутствие в нем примесей глины, наличие которой нежелательно для выполнения некоторых видов работ.

Карьерный мытый песок

Карьерный мытый песок — это песок, добытый в карьере путём промывки большим количеством воды, в результате чего из него вымывается глина и пылевидные частицы. В свою очередь может быть крупнозерный, мелкозернистый и среднего размера зерен. Содержит много примесей, поэтому применяется в случаях, когда не предъявляется к составу этого сыпучего материала особых требований.

Карьерный сеяный песок

Карьерный сеяный песок — это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ. А также в приготовлении асфальтобетонных смесей.

Строительный песок

Согласно ГОСТ 8736-93 строительный песок — это неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.

Различные виды песка имеют разные размеры зерен, плотность, поэтому объем воздуха будет меняться в зависимости от вида песка.