Задание: проведите эксперимент по энергосбережению у себя дома. Сколько энергии Вам удалось сэкономить за 1 день? Сколько энергии удалось сэкономить за 1 день вашим одноклассникам?

При поиске материала для выполнения задания, мы нашли соотношение: 1 кВт.ч энергии = 240г условного топлива = 0,1056 м3 углекислого газа, выброшенного в атмосферу ( Vт . 1,2 м3).  Поэтому сэкономленную энергию будем считать в кВт . ч

Для эксперимента рассмотрим дом,

в      котором идет ремонт.

Построен дом в 1990г

Берем субботу 25.11.2012г.

Дом построен из бруса, проконопаченного паклей,

в некоторых местах пазы заполнили монтажной пеной.

За выходной потолок половины дома изнутри утеплили:

слой параизоляции,  пенопляст на 50,

отражающий утеплитель, изоплита.

Стены утеплили : параизоляция, отражающий

утеплитель, мягкая изоплита

В результате этой работы температура воздуха в доме повысилась на 30С  при прочих равных условиях, т.е. сэкономили тепло:

Q = c m (t2 – t1);     V =  a b c;   m = ρ . V

V = 8 м . 10м . 2,7м = 216 м3;  m = 1,29 кг\м3 . 216 м3 = 278,6кг;

Q = 1000 Дж\кг грС  . 278,6 кг . 3 грС = 835800 Дж = 835800Вт .с = 232,2Вт . ч = 0,23 кВт . ч

Q = 0,23 кВт . ч

В ноябре месяце в Вологодской области на освещении много не сэкономить, т.к. уходим в школу – еще темно, приходим  - уже темно на улице. Но во время ремонта все пять окон дома не занавешены, т.е. днем одну лампочку на 60Вт можно в течение 4 часов не включать.  Экономия составит: Е = 60 Вт . 4ч = 240 Вт . ч = 0,24 кВт . ч

Е1 = 0,24 кВт . ч

Можно сэкономить на стирке: при полной загрузке машины можно вместо трех стирок выполнить  две.  Мощность 0,5кВт, время работы машины при одной стирке 1ч 15мин = 1, 25ч;

Сэкономили энергии Е2 = 0,63 кВт . ч

Все электроприборы, за исключением холодильника и морозильника отключаются на ночь и на время ухода из дома. Но, т.к. вечером греем воду для приготовления корма для животных (поросенок, теленок, куры) не кипятильником, а на плите, можем сэкономить часть энергии. Мощность кипятильника 1 кВт . ч, греем ведро воды 40мин = 0,7ч;  имеем экономию: Е = 1кВт . 0,7ч= 0,7 кВт . ч

Е3 = 0,7 кВт . ч

Т.к в субботу на улице было 0С, то куры гуляли на улице, а не находились, как обычно, в хлеву при зажженной лампочке. Имеем экономию:  Е = 60Вт . 8ч = 480 Вт . ч = 0,48 кВт . ч

Е4 = 0,48 кВт . ч

Подведя итоги, получим экономию энергии за 1 день:     Е = Q + Е1 + Е2 + Е3 + Е4

Е = 0,23 кВт . ч + 0,24 кВт . ч + 0,63кВт . ч + 0,7 кВт . ч + 0,48 кВт . ч = 2,28кВт . ч

Е = 2,28кВт . ч = 2280Вт . ч = 8208000Дж ≈ 8,2 МДж

1 кВт.ч энергии = 240г условного топлива = 0,1056 м3 углекислого газа, выброшенного в атмосферу ( Vт . 1,2 м3).

Имеем: 2,28кВт . ч = 547,2г≈ 0,5кг  условного топлива (каменный уголь).

Это соответствует  0,24м3 углекислого газа, который в этот день не был выброшен в атмосферу.

На сегодня тариф платы за энергию по Вожегодскому району составляет 2,06 рубля, тогда наша экономия за 1 день будет 4,7 рубля.

Если пользоваться насосом мощностью 300Вт для подачи воды в шланг из бочки при поливке огорода, то сэкономленной за день в доме энергии хватит на 7,6часа  (7ч 36мин) работы насоса, т.е. на неделю ежедневного полива грядок.

В 8 классе нашей школы 8 учеников, значит экономия за одну субботу всем классом составила: 2,28 кВт . ч . 8 = 18,24 кВт . ч (37,6 руб)

Если взять токарный станок мощностью 6 кВт, то на этом количестве энергии он может работать в течение 3,04 часа (3ч3мин)

Выводы:

- за один день можно сэкономить 2,28 кВт . ч энергии в одном доме

- за один день в атмосферу не было выброшено 0,24м3 углекислого газа

- за один день классом сэкономлено 18,24кВт . ч энергии

- экономя энергию, мы уменьшаем загрязнение атмосферы

- экономия энергии – это благо и для человека, и для планеты